Результаты мониторинга промплощадки №4 свободной экономической зоны «Могилев» в 2017 году

11.01.2017 произведен отбор проб на выпуске с очистных сооружений ливневых вод Могилевского УКП «Жилкомхоз», превышений концентраций загрязняющих веществ в сточных водах на данный период не установлено (протокол от 16.01.2017 №8).

13.01.2017 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны в районе   п. Вейно (5-ти этажный дом), на границе жилой застройки д. Новоселки, на границе жилой зоны по ул. Перекопской в г. Могилеве. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации и соответствует требованиям «Нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 г. № 113 (далее – Нормативы),  (протокол от 18.01.2017 № 37-162).

27.02.2017г. по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией аналитического контроля был произведен отбор проб сточных вод после очистных сооружений МУКП «Жилкомхоз» на выпуске в р. Дегтярка в д. Новоселки, Могилевского района (протокол измерений № 78-СВ от 06.03.2017).

Проведенные исследования сточных вод показали превышение в них допустимых концентраций  по  формальдегиду – 0,149 мг/дм3 при ДК - 0,08 мг/дм3(в 1,8 раза).

За данное нарушение облкомитетом, согласно ч.2 статьи 15.53 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь «Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств» на юридическое лицо МУКП «Жилкомхоз»  наложен штраф 40 б.в. (920 рублей).

17.02.2017 и 22.02.2017 ГУ «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе жилой зоны по ул. Перекопской в г. Могилеве  и близ д. Вильчицы в районе железнодорожной ветки. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами.

11.01.2017 и 14.02.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено (протоколы от 16.01.2017 № 6-ВС и от 17.02.2017 № 30-ВС).

16.01.2017 и 24.02.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено (протоколы от 20.01.2017 № 12-ВС  и от 28.02.2017 № 38-ВС).

25.01.2017 и 14.02.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ».По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено (протоколы от 27.01.2017 № 20-ВС и от 17.02.2017 № 29-ВС).

01.03.2017 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе  жилой застройки по ул. Перекопской в г. Могилеве, в д. Новоселки (610 м от Гомельского шоссе, около Вейнянского кладбища), на границе жилой застройки (г. Могилев, пер. 2-й Весенний), вблизи д. Вильчицы (в районе железнодорожной ветки). По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами (протокол от 06.03.2017 № 484-651).

13.03.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено  (протокол от 15.03.2017 № 43-ВС).

22.03.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено  (протокол от 24.03.2017 № 50-ВС).

22.03.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено  (протокол от 24.03.2017 № 51-ВС).

14.04.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 19.04.2017 № 61-ВС).

17.04.2017 и 27.04.2017 ГУ «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб качества атмосферного воздуха на границе жилой зоны по ул. Перекопская г. Могилев и близ д. Вильчицы (в районе железнодорожной ветки).  По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами.

27.04.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено  (протокол от 02.05.2017 № 67-ВС).

27.04.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам  проведенных замеров  выявлено превышение установленного норматива по азота диоксиду  на источнике выбросов в атмосферный воздух № 0002 в 1,13 раза (протокол от 02.05.2017 № 66-ВС). Общая сумма штрафов и вреда, причинённого окружающей среде, составила 545,68 бел.руб.

04.05.2017 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе  жилой застройки по ул. Перекопской в г. Могилеве, в д. Новоселки (610 м от Гомельского шоссе, около Вейнянского кладбища), на границе жилой застройки (г. Могилев, пер. 2-й Весенний), вблизи д. Вильчицы (в районе железнодорожной ветки). По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами  (протокол № 1679-1846 от 11.05.2017).

05.05.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   не выявлено  (протокол от 10.05.2017 № 74-ВС).

18.05.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам  проведенных замеров  выяв-лено превышение установленного норматива по аммиаку в 1,19 раза  на источнике выбросов в атмосферный воздух № 8 (протокол от 25.05.2017 № 78-ВС). Общая сумма штрафов и вреда, причинённого окружающей среде, составила 331,32 бел.руб.

23.03.2017, 20.04.2017, 10.05.2017, 21.05.2017 МУКП «Жилкомхоз осуществлялся сброс сточных вод в р.Дегтярка с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных в разрешении на специальное водопользование, выданным Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды  23.07.2016 г. № 02120/06/14.0706.

Проведенные измерения сточных вод показали превышения в них допустимых концентраций (ДК) по следующим загрязняющим веществам: формальдегид – 0,159 мг/дм3 при ДК - 0,08 мг/дм3 (протокол от 29.03.2017г. №125-СВ), БПК5 -15,7 мгО2 /дм3 при ДК -10 мгО2 /дм3 , формальдегид – 0,148 мг/дм3 при ДК - 0,08 мг/дм3 (протокол от 27.04.2017г. №161-СВ ),  БПК5 -13,1 мгО2 /дм3 при ДК -10 мгО2 /дм3 , формальдегид – 0,173 мг/дм3 при ДК - 0,08 мг/дм3 (протокол от 16.05.2017г. №184-СВ ), БПК5 -15,3 мгО2 /дм3 при ДК -10 мгО2 /дм3 , формальдегид – 0,33 мг/дм3 при ДК - 0,08 мг/дм3 , ХПКcr – 78,6 мгО2 /дм3 при ДК 70 мгО2 /дм3 (протокол от 29.05.2017г. №203-СВ.

За данные нарушения облкомитетом, согласно ч.2 статьи 15.53 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь «Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств» на юридическое лицо МУКП «Жилкомхоз»  наложен штраф 100 б.в. (2300 рублей), рассчитан вред, нанесенный окружающей среде на сумму 336 рублей 24 копейки.

24.05.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 29.05.2017 № 80-ВС).

23.06.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено  (протокол от 27.06.2017 № 95-ВС).

22.06.2017 и 27.06.2017 ГУ «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб качества атмосферного воздуха на границе жилой зоны близ д. Новоселки. По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами.

29.06.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 04.07.2017 № 99-ВС).

29.06.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМ Индустри». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 04.07.2017 № 100-ВС).

25.07.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено  (протокол от 27.07.2017 № 109-ВС).

28.07.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри».  По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 04.08.2017 № 111-ВС).

31.07.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 02.08.2017 № 112-ВС).

27.07.2017 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе  жилой застройки по ул. Перекопская в г. Могилеве, в д. Новоселки (610 м от Гомельского шоссе, около Вейнянского кладбища), на границе жилой застройки (г. Могилев, пер. 2-й Весенний), вблизи д. Вильчицы (в районе железнодорожной ветки). По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами  (протокол № 2566 - 2733 от 04.08.2017).

21.08.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено  (протокол от 23.08.2017 № 120-ВС).

21.08.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 21.08.2017 № 121-ВС).

25.08.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам  проведенных замеров  выявлено превышение установленного норматива по аммиаку в 1,48 раза на источнике выбросов в атмосферный воздух № 8 (протокол от 30.08.2017 № 124-ВС). Общая сумма штрафов и вреда, причинённого окружающей среде, составила 928,54 бел.руб.

17.08.2017 и 25.08.2017 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб качества атмосферного воздуха на границе жилой зоны близ д. Новоселки и на границе жилой застройки (г. Могилев, пер. 2-й Весенний). По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами.

08.09.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено  (протокол от 12.09.2017 № 129-ВС).

20.09.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри». По результатам проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 22.09.2017 № 133-ВС).

25.09.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 27.09.2017 № 134-ВС).

19.07.2017, 07.08.2017, 28.09.2017, 19.10.2017 МУКП «Жилкомхоз осуществлялся сброс сточных вод в р.Дегтярка с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных в разрешении на специальное водопользование, выданным Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды 23.07.2016 г. № 02120/06/14.0706.

Проведенные измерения сточных вод показали превышения в них допустимых концентраций (ДК) по следующим загрязняющим веществам: БПК5 -14,9 мгО2 /дм3 при ДК -10 мгО2 /дм3 , ХПКcr – 79,8 мгО2 /дм3 при ДК 70 мгО2 /дм3, формальдегид – 0,382 мг/дм3 при ДК - 0,08 мг/дм3 (протокол от 25.07.2017г. №293-СВ), БПК5 -15 мгО2 /дм3 при ДК -10 мгО2 /дм3 , ХПКcr – 85,7 мгО2 /дм3 при ДК 70 мгО2 /дм3 ,формальдегид – 0,116 мг/дм3 при ДК - 0,08 мг/дм3 (протокол от 14.08.2017г. №316-СВ ),  БПК5 -17,5 мгО2 /дм3 при ДК -10 мгО2 /дм3 , ХПКcr – 88,1 мгО2 /дм3 при ДК 70 мгО2 /дм3 формальдегид – 0,208 мг/дм3 при ДК - 0,08 мг/дм3 (протокол от 03.10.2017г. №392-СВ ) БПК5 -20,4 мгО2 /дм3 при ДК -10 мгО2 /дм3 , ХПКcr – 87,2 мгО2 /дм3 при ДК 70 мгО2 /дм3 формальдегид – 0,145 мг/дм3 при ДК - 0,08 мг/дм3 (протокол от 24.10.2017г. №418-СВ.

За данные нарушения облкомитетом, согласно ч.2 статьи 15.53 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь «Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств» на юридическое лицо МУКП «Жилкомхоз» наложен штраф 120 б.в. (2760 рублей).

За данное нарушение облкомитетом рассчитан вред, причиненный окружающей среде на сумму 7681 рублей 88 копеек.

14.09.2017 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на границе жилой застройки по ул. Перекопская в г. Могилеве, в д. Новоселки (610 м от Гомельского шоссе, около Вейнянского кладбища), на границе жилой застройки в г. Могилеве пер. 2-й Весенний, вблизи д. Вильчицы (в районе железнодорожной ветки). По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами (протокол № 2977 - 3144 от 14.09.2017).

11.10.2017, 16.10.2017, 18.10.2017, 19.10.2017, 24.10.2017, 23.10.2017 и 30.10.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ОАО «Могилевхимволокно».  По результатам проведенных замеров  превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протоколы от 16.10.2017 № 141-ВС, от 19.10.2017 №143-ВС,  от 18.10.2017 №144-ВС, от 23.10.2017 №146-ВС, 26.10.2017 №147-ВС, 26.10.2017 №148-ВС и от 04.11.2017 №154-ВС).

19.10.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри».  По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 24.10.2017 № 145-ВС).

27.10.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 27.10.2017 № 151-ВС).

27.10.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 01.11.2017 № 152-ВС).

25.10.2017 и 27.10.2017 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб качества атмосферного воздуха на границе жилой зоны близ д. Новоселки и на границе жилой застройки  (г. Могилев, пер. 2-й Весенний). По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами.

14.11.2017 УЗ «Могилевский зонЦГЭ» проведены отборы проб атмосферного воздуха на пересечении дорог по ул.Островского - бульвар Непокоренных (около д.37а, по б-ру Непокоренных), на границе жилой застройки по ул. Перекопская в г. Могилеве, в д. Новоселки (610 м от Гомельского шоссе, около Вейнянского кладбища), на границе жилой застройки в г. Могилеве пер. 2-й Весенний, вблизи д. Вильчицы (в районе железнодорожной ветки). По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами (протокол № 4032 - 4199 от 15.11.2017).

15.11.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри».  По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 21.11.2017 № 159-ВС).

21.11.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 27.11.2017 № 163-ВС).

24.11.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 29.11.2017 № 168-ВС).

21.11.2017, 07.12.2017г. МУКП «Жилкомхоз осуществлялся сброс сточных вод в р.Дегтярка с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных в разрешении на специальное водопользование, выданным Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды  23.07.2016 г. № 02120/06/14.0706.

Проведенные измерения сточных вод показали превышения в них допустимых концентраций (ДК) по следующим загрязняющим веществам: БПК5 -18,6 мгО2 /дм3 при ДК -10 мгО2 /дм3 , формальдегид – 0,255 мг/дм3 при ДК - 0,08 мг/дм3 (протокол от 28.11.2017г. №450-СВ), БПК5 -13,8 мгО2 /дм3 при ДК -10 мгО2 /дм3 , формальдегид – 0,302 мг/дм3 при ДК - 0,08 мг/дм3 (протокол от 12.12.2017г. №482-СВ).

По данным фактам  превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ на сбросе сточных вод в р.Дегтярка предъявлена к возмещению претензия в размере 7 288 рублей.

11.12.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Мебелаин». По результатам  проведенных замеров превышений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 14.12.2017 № 177-ВС).

11.12.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «Кроноспан ОСБ». По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 14.12.2017 № 176-ВС).

18.12.2017 по заявке Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилевской областной лабораторией ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» проведены отборы проб выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов в атмосферный воздух ИООО «ВМГ Индустри».  По результатам  проведенных замеров превы-шений установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не выявлено (протокол от 21.12.2017 № 182-ВС).

20.12.2017 и 28.12.2017 филиалом «Могилевоблгидромет» проведены отборы проб качества атмосферного воздуха на границе жилой зоны близ д. Вильчици и на границе жилой застройки (г. Могилев, пер. 2-й Весенний). По данным проведенных лабораторных исследований отобранных проб атмосферного воздуха содержание определяемых веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимые концентрации, установленные Нормативами.